## Slide 1
Chapter 2.
  메모리

## Slide 2: 컴퓨터의 메모리
컴퓨터 메모리의 종류
  하드 디스크
    프로그램 설치/저장
  메인 메모리
    프로그램 실행 중 프로그램 저장
    프로그램 실행 결과로서 생성되는 데이터 저장
  레지스터
    프로그램이 실행되기 직전 프로그램 저장
    프로그램 실행 직후 결과가 저장
    CPU 내부의 메모리

## Slide 3: 폰노이만 vs 하버드 구조
폰노이만 구조
  프로그램과 데이터 저장을 위한 1 종류의 메모리
  잦은 메모리 접근으로 병목 현상 발생
    하나의 명령어 수행을 위해서는 프로그램과 데이터를 레지스터로 읽어오기 위한 여러 번의 메모리 접근이 필요
  하나의 데이터 및 주소 버스로 간단한 구조
하버드 구조
  프로그램과 데이터 저장을 위한 서로 다른 2 종류의 메모리
  병목 현상 완화를 통한 고속 메모리 액세스
  2개의 데이터 및 주소 버스로 복잡한 구조

## Slide 4: 폰노이만 vs 하버드 구조

## Slide 5: 데스크톱 컴퓨터와 ATmega328 메모리
데스크톱 컴퓨터 : 2 종류의 메모리
ATmega328 : 3종류의 메모리

## Slide 6: ATmega328의 메모리

## Slide 7: 데스크톱 컴퓨터의 메모리

## Slide 8: ROM과 RAM
ROM (Read Only Memory)
  읽기 전용의 메모리
    최근의 ROM은 일정 횟수의 쓰기도 가능
  비휘발성 : 전원이 주어지지 않아도 내용 보존
  읽기 속도는 빠르지만 쓰기 속도는 느림
RAM (Random Access Memory)
  자유롭게 읽고 쓸 수 있는 메모리
  휘발성 : 전원이 주어지지 않으면 내용 사라짐

## Slide 9: ROM
Mask ROM
  생산 시점에서 내용을 기록하고 읽기만 가능
  더 이상 생산/사용되지 않음
PROM (Programmable ROM)
  1회 쓰기 가능
  전용 장비인 롬 라이터 필요
EPROM (Erasable PROM)
  일정 횟수의 지우기와 쓰기 가능
  자외선을 이용한 전용 장비 필요
EEPROM (Electrically EPROM)
  전기 신호로 지우기와 쓰기 가능 : 전용 장비 필요 없음

## Slide 10: 플래시 메모리
1984년 도시바에서 개발된 EEPROM의 변형
바이트 단위의 읽기와 쓰기만 가능한 EEPROM 개선
  블록 단위의 쓰기를 가능하게 함으로써 쓰기 속도 개선
EEPROM에 비해 쓰기 횟수 제한
  ATmega328의 EEPROM : 100,000회 보장
  ATmega328의 플래시 메모리 : 10,000회 보장
종류
  NOR 형 : 읽기 시간 최적화를 위한 구조
    플래시 메모리의 읽기 시간은 RAM과 큰 차이가 없음
  NAND 형 : 쓰기 시간 최적화를 위한 구조
    집적도가 높고 저렴한 가격으로 널리 사용됨
    프로그램 저장을 위한 메모리, HDD 대체용 SSD 등에 사용

## Slide 11: DRAM과 SRAM
DRAM : Dynamic RAM
  커패시터 기반
  주기적인 리프레시 필요
  상대적으로 느린 속도
  저렴한 가격
SRAM : Static RAM
  플립플롭 기반
  리프레시 필요하지 않음
  상대적으로 빠른 속도
  높은 가격

## Slide 12: DRAM의 발전
SDRAM : Synchronous DRAM
  CPU와 메모리의 클록을 동기화(synchronize) 시킨 메모리
DDR : Double Data Rate
  동일한 클록에서도 데이터 전송 속도 향상
  DDR2, DDR3, DDR4 등으로 발전
규격
  DIMM (Dual In-line Memory Module) : 메모리 모듈 형식
  SO (Small Outline) DIMM : 노트북용 소형 모듈 형식

## Slide 13: 메모리 모듈 외형

## Slide 14: 메모리의 종류
MRAM
Magnetic RAM