## Slide 1
Chapter 14.
  타이머/카운터

## Slide 2: 타이머/카운터
Time | 4 | 3
1sec |  | 
2sec |  | 
3sec |  | 
4sec |  | 
5sec |  | 
6sec |  | 
7sec |  | 
8sec |  | 
9sec |  | 
10sec |  | 
11sec |  | 
Time | 4 | 3
1sec |  | 
2sec |  | 
3sec |  | 
4sec |  | 
5sec |  | 
6sec |  | 
7sec |  | 
8sec |  | 
9sec |  | 
10sec |  | 
11sec |  | 
DDRD = 0x0C;
PORTD = 0x00;
while (1) {
PORTD = 0x04;
_delay_ms(1000);
PORTD = 0x08;
_delay_ms(1000);
}
DDRD = 0x0C;
PORTD = 0x00;
int time_count = 0;
while (1) {
_delay_ms(1000);
time_count ++;
switch (time_count)
{
case 1: { PORTD = 0x00; break; }
case 2: { PORTD = 0x08; break; }
case 3: { PORTD = 0x04; break; }
case 4: { PORTD = 0x0c; break; }
}
if (time_count == 4) time_count = 0 ;
}

## Slide 3: 타이머/카운터
타이머/카운터는 입력되는 펄스를 세는 장치, 즉, 카운터임
  입력 펄스는 시스템 클록이 일반적으로 사용
펄스의 주기가 일정하면 펄스의 수로 시간 측정이 가능함, 즉, 타이머 역할을 할 수 있음
ATmega328의 타이머/카운터
  8비트 타이머/카운터 2개 : Timer/Counter 0 & 2
  16비트 타이머/카운터 1개 : Timer/Counter 1

## Slide 4: 타이머/카운터 구조

## Slide 5: 타이머/카운터의 동작
8비트 타이머/카운터는 0에서 255까지만 셀 수 있음 → 이후 오버플로 발생
  16MHz 클록을 사용하면 256/16M = 0.016ms의 짧은 시간만 측정 가능
  분주(prescale)를 통해 클록의 속도를 늦추는 효과를 얻음
    분주비는 클록을 나누는 값에 해당
현재까지 센 펄스의 수는 TCNTn 레지스터에 기록
인터럽트
  오버플로 인터럽트 : TCNTn 레지스터에 오버플로가 발생한 경우
  비교일치 인터럽트 : TCNTn 레지스터의 값이 미리 설정된 값과 동일한 경우
    OCRnA, OCRnB의 2개 레지스터에 2개의 비교값 설정 가능

## Slide 6: 코드 14-1: 오버플로 인터럽트

## Slide 7: 오버플로 횟수
오버플로 32회 발생 => 0.5초
오버플로 64회 발생 => 1초
오버플로 31회 발생 => 0.507904초
오버플로 32회 발생 => 0.524288초
오버플로 61회 발생 => 0.999424초

## Slide 8: 레지스터
TCNT0 : 현재까지의 카운트 값 저장
TCCR0B : 분주비 설정을 위해 사용

## Slide 9: 분주비 설정
분주비 설정 : TCCR0B 레지스터의 CS0n 비트로 설정
  16MHz 클록, 1024 분주비를 사용하는 경우 16M/1024 = 16KHz 펄스가 타이머/카운터에 공급
  256개 클록 생성을 위해서는 256/16K = 1/64초 소요
  32회 오버플로가 발생하면 0.5초 경과

## Slide 10: 인터럽트 활성화 레지스터
TIMSK0 (Timer/Counter Interrupt Mask Register)
타이머/카운터 0번의 경우 1개의 오버플로 인터럽트, 2개의 비교일치 인터럽트 사용 가능

## Slide 11: 코드 14-2: 비교일치 인터럽트

## Slide 12: OCR0x 레지스터
Output Compare Register
비교일치 발생 후 TCNT0 레지스터는 자동으로 0으로 초기화되지 않음

## Slide 13: 코드 14-3: 비교일치 인터럽트
ISR을 짧게 하기 위해
LED 제어 코드를
main으로 이동

## Slide 14: 코드 14-4: 비교일치 인터럽트

## Slide 15: 16비트 타이머/카운터
8비트 타이머/카운터에 비해 긴 시간 측정 가능
  TCNT1 레지스터는 2개의 8비트 레지스터를 조합한 16비트 가상 레지스터
  OCR1x 레지스터 역시 16비트 가상 레지스터

## Slide 16: 파형 출력
비교일치 인터럽트가 발생하는 경우 지정된 핀을 통해 신호 출력
  신호 출력을 활성화 하기 위해서는 TCCR1A 레지스터의 WGM1n (Wave Generation Mode) 비트 설정
  출력되는 신호의 종류는 TCCR1A 레지스터의 COM1An 비트로 설정

## Slide 17: 코드 14-5: 파형 생성 1

## Slide 18: TCCR1A 레지스터
Timer/Counter Control Register
PWM 모드 제외

## Slide 19: 코드 14-6: 파형 생성
CTC (Clear Timer on Compare Match) 모드에서는
비교일치 인터럽트 발생시
TCNT 레지스터가 0으로 자동 리셋됨